## Slide 1
第13章 正弦稳态分析
重点：
 正弦信号的表示、相位差
 正弦量的复幅值（相量）表示
 电路定理的复幅值（相量）形式
 阻抗和导纳
 用阻抗模型法（相量法）分析正弦稳态电路
 频率响应和传递函数
 滤波器
 正弦稳态电路的平均功率

## Slide 2
迄今为止，我们讨论的大多为直流信号激励的电路。如理想直流电压源，其电压值是一个常数，不随时间变化。在实际生活中，还存在大量随时间变化的电压（电流）称为时变电压（电流），时变电压（电流）在任一时刻的数值称为它们的瞬时值。
引 言
如果电压（电流）随时间做周期性变化，则称为周期电压（电流）。周期电压（电流）的数学表达式：
T 称为周期，它是波形再次重复出现所需的最短时间间隔，单位为s；单位时间内电压重复循环的次数称为频率，用f表示，单位Hz。

## Slide 3
t
u
O
T
t
u
O
T
t
u
O
T
t
u
O
T
（1）许多自然现象本身呈现出正弦特性；如钟摆等
（2）正弦信号易于产生和远距离传输；
（3）由傅立叶分析可知，任何实际的周期信号都可以表示成许多正弦信号之和；
（4）正弦信号在数学上易于处理，其导数和积分仍然是正弦信号。
正弦信号应用广泛的原因：

## Slide 4
一、正弦电压电流
按照正弦规律随时间变化的电压(或电流)称为正弦电压(或电流)，它是使用最广泛的一种交流电压(电流)，常称为交流电，用AC表示。常用函数式和波形图表示正弦电压和电流，正弦电流的函数表达式如下式所示，其波形图如图所示。
式中：Im —— 振幅值；
ω —— 角频率；
wt+i —— 相位角。
i —— 初相位角。
i(t) = Imcos(wt+i )
13. 1 正弦电压和电流
t
i
O
i
T

## Slide 5
(1) 幅值 (amplitude) (振幅) Im：
反映正弦量变化幅度的大小,振幅值为正值；
(2) 角频率(angular frequency) w ：
每秒变化的角度(弧度)， 反映正弦量变化快慢。
正弦量的三要素：
(3) 初相位(initial phase angle)y ：
反映了正弦量的波形起点的位置。一般规定：|y |≤ 。
单位： rad/s ，弧度/秒
i(t)=Imcos(w t+yi )
t
i
O
i
T

## Slide 6
 =0
t
i
O
 < 0

t
i
O
t
i
O

 >0
同一个正弦量，波形起点的位置不同 ，初相位不同。
一般规定：| | 。

## Slide 7
由于已知振幅Im ，角频率ω和初相i，就能够完全确定一个正弦电流，称它们为正弦电流的三要素。与正弦电流类似，正弦电压的三要素为振幅Um，角频率ω和初相u ，其函数表达式为
由于正弦电压电流的数值随时间t 变化，它在任一时刻的数值称为瞬时值，因此上两式又称为正弦电流和正弦电压的瞬时值表达式。
i(t) = Imcos(w t +i )
u(t) = Umcos(w t +u )

## Slide 8
三、同频率正弦量的相位差 (phase difference)
正弦电流电路中，各电压电流都是频率相同的正弦量，我们分析这些电路时，常常需要将这些正弦量的相位进行比较。两个正弦电压电流相位之差，称为相位差，用 表示。例如有两个同频率的正弦电压电流
u(t)与i(t)之间的相位差为：
j = (w t +u )－(w t +i )
＝u－i
设 u(t)=Umcos(w t+y u),
i(t)=Imcos(w t+y i)
 t
u, i
u
i
yu
yi
j
O

## Slide 9
相位差 的量值反映出电流i1(t)与电流i2(t)在时间上的超前和滞后关系。
i1(t)
t
O
i2(t)
i1(t)
t
O
i2(t)
i1(t)
t
O
i2(t)
i1(t)
t
O
i2(t)
j =0， 同相
j = ，反相
 = p/2，正交
i1(t)超前i2(t) 或者i2(t)滞后于i1(t)

## Slide 10
已知正弦电压u(t)和电流i1(t)，i2(t)的瞬时值表达式为
试求电压u(t)与电流i1(t)和i2(t)的相位差。
解：电压u(t)与电流i1(t)的相位差为
电压 u(t)与电流i2(t)的相位差为
例

## Slide 11
四. 交流电的有效值
交流电的周期性电流、电压的瞬时值随时间而变，为了衡量其大小工程上采用有效值来表示。
电流有效值定义为：
瞬时值的平方在一个周期内积分的平均值再取平方根。
有效值也称均方根值(root-meen-square，简记为 rms。)
1. 周期电流、电压有效值(effective value)定义

## Slide 12
W2=I 2RT
同样，可定义电压有效值：
周期性电流 i 流过电阻 R，在一周期T 内吸收的电能，等
于一直流电流I 流过R , 在时间T 内吸收的电能，则称电流 I
为周期性电流 i 的有效值。
2. 有效值的物理意义
令: W1 = W2
R
i(t)
R
I

## Slide 13
3. 正弦电流、电压的有效值
设 i(t)=Imcos( t+ )

## Slide 14
同理，可得正弦电压有效值与最大值的关系：
若一交流电压有效值为U=220V，则其最大值为Um311V；
U=380V， Um537V。
工程上说的正弦电压、电流一般指有效值，如设备铭牌额定值、电网的电压等级等。但绝缘水平、耐压值指的是最大值。因此，在考虑电器设备的耐压水平时应按最大值考虑。
测量中，电磁式交流电压、电流表读数均为有效值。
*注意 区分电压、电流的瞬时值、最大值、有效值的符号。

## Slide 15
解
例
建立微分方程
特征根
0.5s+1=0
则微分方程的通解为
五. 正弦电压激励的RC电路分析
+
_
0.5F
+
_
uC
1
设非齐次微分方程的特解为
代入到微分方程中可求得

## Slide 16
全解
K= -1
由起始条件 uC (0+)=0 定积分常数K
(1)在线性电路中，如果激励是正弦信号，那么电路到达稳态时，电路中的电压、电流都将是同频率的正弦信号。
注意：
(2)正弦稳态响应是微分方程的特解，求解特解时采用待定系数法代回到微分方程中，需要求解三角方程；当阶数很高时，计算会十分繁琐。
暂态响应
正弦稳态响应

## Slide 17
复数可以用复平面的有向线段来描述
+1
O
+j
a
b
|A|
θ
|A|称为复数的模， 称为复数的辐角
欧拉公式：
13. 2 正弦量的复幅值表示
一、复数及运算
A=a+jb
直角坐标表示
极坐标表示

## Slide 18
介绍两个运算符号Re(real part)、Im(imaginary part)
2. 复数运算
则 A1±A2=(a1±a2)+j(b1±b2)
(2)加减运算——直角坐标
若 A1=a1+jb1， A2=a2+jb2
A1
A2
Re
Im
O
加减法可用图解法。
(1)复数相等——直角坐标
若 A1=a1+jb1， A2=a2+jb2
已知 A1= A2
则 a1=a2 b1=b2

## Slide 19
j —— 复数的单位，虚部
j = 190°= e j(p / 2) = cos90o+jsin90o
共轭复数：
若 A= a+ jb ; A* = a - jb
复数A* 称为A 的共轭复数， A∙A* = a2+b2
+1
O
+j
a
b
|A|
θ

## Slide 20
(3) 乘除运算
若 A1=|A1|1 ，A2=|A2|2
除法：模相除，角相减。
乘法：模相乘，角相加。
若 A= a1+ jb1 ; B = a2 + jb2
则：A∙B = (a1+ jb1)∙(a2 + jb2)=( a1a2-b1b2) +j(a1b2+a2b1)

## Slide 21
例2.
解:
例1：
解一:
解二:
考虑

## Slide 22
(4) 旋转因子：
复数 ejq =cosq +jsinq =1∠q
A• ejq 相当于A逆时针旋转一个角度q ，而模不变。故把 ejq 称为旋转因子。
A
Re
Im
0
A• ejq

几种不同值时的旋转因子：
Re
Im
0

## Slide 23
两个正弦量
i1+i2 i3
w
w
w
I1
I2
I3
 1
 2
 3
无论是波形图逐点相加，或用三角函数做都很繁琐。
因同频率的正弦量相加仍得到同频率的正弦量，所以，只要确定初相位和振幅值(或有效值)就行了。于是想到复数，复数向量也包含一个模和一个幅角，因此，我们可以把正弦量与复数对应起来，以复数计算来代替正弦量的计算，使计算变得较简单。
角频率：
有效值：
初相位：
二、正弦量的复幅值（相量）表示
i1
i2
 t
u, i
i1
i2
O
i3

## Slide 24
推广：
欧拉公式
数学依据
1. 正弦量的相量表示
复常数
正弦量 u(t) 对应的复幅值（振幅相量）

## Slide 25
加一个小圆点是用来和普通的复数相区别(强调它与正弦量的联系)，同时也改用“复幅值”，而不用“向量”，是因为它表示的不是一般意义的向量，而是表示一个正弦信号。
正弦量的复幅值（相量）表示
复幅值的模表示正弦量的振幅值
复幅值的幅角表示正弦量的初相位
同样可以建立正弦电流与复幅值的对应关系：
正弦量 u(t) 对应的复幅值（振幅相量）
有效值相量

## Slide 26
复幅值和复数一样可以在平面上用向量表示
复幅值复平面表示
+1
+j
从复平面图上可以直观的看出电压电流之间的振幅和相位关系。

## Slide 27
例2.
试写出电流的瞬时值表达式。
已知
例1.
试用复幅值表示i, u .
解：
(1)
(2)
解：

## Slide 28
2. 复幅值运算
(1) 同频率正弦量相加减
故同频的正弦量相加减运算就变成对应的复幅值相加减运算。
u1  u2 = u3
可得其复幅值关系为：

## Slide 29
例．
同频正弦量的加、减运算可借助复平面图进行。复平面图在正弦稳态分析中有重要作用，尤其适用于定性分析。
Re
Im
Re
Im
首尾相接
平行四边形

## Slide 30
（2）正弦量的微分，积分运算
微分运算:
推广：
积分运算:

## Slide 31
例1
例2
解
解

## Slide 32
小结
① 正弦量
复幅值（相量）
时域
复数域
② 复幅值只适用于激励为同频正弦量的非时变线性电路。
③ 复幅值可以用来求强制分量是正弦量的任意常系数 线性微分方程的特解，即可用来分析正弦稳态电路。
N
线性
N
线性
w1
w2
非
线性
w
不适用
正弦波形图
复平面图

## Slide 33
在上一节中，虽然复幅值（相量）法将微分方程在正弦激励下的特解化成了复数方程的求解，但对高阶电路，微分方程的建立仍是一件很困难、麻烦的工作。对正弦激励下的电路，能否象直流激励下的电阻电路那样，用观察法直接写出复数方程，回答是肯定的。只要引入KCL，KVL和元件VCR的复幅值（相量）形式及复幅值模型，这样，电阻电路的所有分析方法将推广到正弦稳态电路。
？
提出问题?

## Slide 34
13. 3 基尔霍夫定律的复幅值（相量）形式
1. 基尔霍夫定律的复幅值形式
同频率的正弦量加减可以用对应的复幅值形式来进行计算。因此，在正弦电流电路中，KCL和KVL可用相应的复幅值形式表示：
上式表明：对具有相同频率的正弦电流电路中的任一个结点，流出或流入该结点的所有支路电流复幅值的代数和等于零；而对具有相同频率的正弦电流电路中的任一个回路，沿该回路所有支路电压复幅值的代数和等于零。

## Slide 35
u3(t)
us(t)
+
-
u1(t)
+
-
+
-
i3(t)
i1(t)
i2(t)
例.
已知：
求 i1(t), us(t)
解：

## Slide 36
13.4 电阻、电感和电容元件上电
压和电流的复幅值关系
一. 电阻
时域形式：
复幅值形式：
复幅值模型
uR(t)
i(t)
R
+
-
振幅值关系：URm=RIm
相位关系: u=i (u,i同相)
R
+
-
u=i
复幅值图
i
 t
O
uR
波形图

## Slide 37
二 、电感
时域形式：
i(t)
uL(t)
L
+
-
相量形式：
复幅值模型
jL
+
-
i
振幅值关系： ULm=w L Im
相位关系：u=i +90°
(u 超前 i 90°)
复平面图
 t
i
O
uL
波形图

## Slide 38
三、 电容
时域形式：
相量形式：
复幅值模型
振幅值关系： Im=w CUm
相位关系： i=u+90°
(i 超前 u 90°)
u
iC(t)
u(t)
C
+
-
+
-
复幅值图
 t
iC
O
uC
波形图

## Slide 39
三、 阻抗和导纳 欧姆定律的复幅值（相量）形式
N0
+
-
1、阻抗的定义：无源单口网络其电压复幅值与电流复幅值的比值
+
-
Z
R—电阻(阻抗的实部)；X—电抗(阻抗的虚部)；
单位：
阻抗模
阻抗角
Z—阻抗；
|Z|—复阻抗的模； —阻抗角。

## Slide 40
2. 导纳的定义：无源单口网络其电流复幅值与电压复幅值的比值
单位：S
Y— 导纳；
G—电导(导纳的实部)；B—电纳(导纳的虚部)；
|Y|—复导纳的模； '—导纳角。
N0
+
-
+
-
Y

## Slide 41
2）当 N0为单一电感时
(ZL称为感抗）
(YL称为感纳）
感抗和频率成正比 ZL = ZL( jw )
w
ZL
w  0 (直流) ， | ZL |  0 ( 短路 )
w   ，| ZL |   ( 高频开路 )
由VCR关系：
+
-
jL
ZR = RO
YR = GO
1) 当 N0为电阻网络时
+
-
RO

## Slide 42
3）当 N0等效为单一电容时
(ZC称为容抗）
(YC称为容纳）
w  0 ， | ZC |   直流开路(隔直)
w   ，| ZC |  0 高频短路(旁路作用)
w
|ZC|
由相量VCR关系：
ZC
+
-
频率和容抗成反比 : ZC = ZC ( jw )

## Slide 43
Z——复数阻抗
实部为阻
虚部为抗
容抗
感抗
N0
+
–
根据阻抗定义Z
电感、电容又称为电抗元件，电路中存在LC , X≠0。
电路中存在电阻 RO≠0 。
4）当N0内部存在电阻、电感、电容时：
3. 欧姆定律的复幅值形式
+
-
Z
+
-
Y
★★★

## Slide 44
一、阻抗法分析正弦稳态的主要步骤
1. 建立正弦稳态电路的阻抗模型
它和原电路具有相同的拓扑结构;其中正弦电压源、电流源用复幅值表示，元件（R、L、C）用阻抗或导纳表示;各电压复幅值、电流复幅值与原电路的参考方向相同。
2. 根据KCL、KVL和元件VCR复幅值形式建立描述电路的复数方程，解方程求出电压和电流复幅值。
3. 由所求出的复幅值写出相应的正弦量（与激励源同频率的瞬时表达式）。
时域电路
L
C
R
iC
iR
iL
uS
－
+
阻抗模型电路
R
－
+
jwL
13. 5 正弦稳态的阻抗（相量）法

## Slide 46
us(t)
+
-
uC
+
-
i
iL
0.6H
0.2H
0.1F
3Ω
例 图示电路，已知
+
-
+
-
j6
j2
-j1
3
解:（1）作出阻抗模型如图
（2）由阻抗模型：
求i(t) ，uc(t)和us(t)。

## Slide 47
同直流电路相似：
二、阻抗串并联的计算
Z
Z1
Z2
+
-
+
+
-
-
Y
Y1
Y2
+
-

## Slide 48
uC
+
-
2Ω
2Ω
+
-
2Ω
2Ω
j2Ω
-j2Ω
例1 求图示正弦稳态电路中电容电压uc(t)。
解:（1）作出阻抗模型
（2）由分流公式：

## Slide 49
例2, 设w=10rad/s, 求如下电路的端口的ZO、YO 。
ZO
R
L
C
0.025F
3
0.1H

## Slide 50
YO
2). 求YO
R
L
C
0.025F
3
0.1H

## Slide 51
例3 求图示正弦稳态电路当ω分别为1、2、3rad/s时的等效阻抗。
1H
0.25F
4Ω
4Ω
jωΩ
解：①画出电路的阻抗模型
②求等效阻抗
当ω=1rad/s时，
当ω=2rad/s时，
当ω=3rad/s时，

## Slide 52
已知=100rad/s，试计算该单口网络等效阻抗和相应的等效电路。
1
-
+
-
+
i
u1
5mF
80mH
u
0.5u1
1
-
+
-
+
-j2
j8
9
-
+
j6
例4

## Slide 53
例5：图示电路中，已知电流表A1、A2 的读数均为10A，求电流表A的读数。
解法一：
设并联支路两端电压为
故电流表A的读数为14.14A。
R
A1
A2
A
C
1/jC
+
_
法二 相量图法
+1
+j
O
45

## Slide 54
+
-
uC
+
-
1H
2Ω
2Ω
作业
1.求图示正弦稳态电路中电容电压uc(t)。
4
j8
2
2
Z
2.求图示正弦稳态电路的等效阻抗Z

## Slide 55
建立了阻抗、导纳以及阻抗模型之后，直流电阻电路的公式和分析方法完全可以推广到正弦稳态电路，差别仅在于电压和电流用相应的复幅值替换，R、L、C用阻抗或导纳替换。现以例说明。
13. 6 一般正弦稳态电路分析

## Slide 56
1
2
2Ω
2Ω
-j2Ω
j2Ω
一、节点分析法
解: 标出节点电压，列节点方程
例1

## Slide 57
2Ω
2H
4Ω
3Ω
1
2
3
-j3Ω
j6Ω
-j2Ω
j3Ω
解:（1）作出阻抗模型
（2）标出节点电压，列节点方程
例2

## Slide 58
二、叠加定理Ⅰ
u(t)
+
-
8Ω
+
-
解:（1）作出阻抗模型
-j8Ω
（2）当电流源单独作用时
（3）当电压源单独作用时
（4）叠加定理

## Slide 59
13. 7 单口网络的阻抗模型
N0
R
2
jX
G
2
jB
一、无源单口网络可等效为两个元件的电路
若X>0，2为电感；
若X<0，2为电容。
若B>0，2为电容；
若B<0，2为电感。
感性阻抗
容性阻抗

## Slide 60
若已知R和X，问G=？B=？
二、阻抗和导纳的等效变换
同理，若已知G和B,则
R
2
jX
G
2
jB
？

## Slide 61
三、含源单口网络阻抗模型的等效电路
N
+
-
N
-
+
N0
Zo
N
Zo
+
_
+
_
Zo
+
_

## Slide 62
1H
4Ω
-
+
-j4Ω
j4Ω
解:（1）作出相量模型
例1
（2）计算开路电压相量
（3）计算等效阻抗 Z0
+
_
+
_
(2+j2)Ω
+
_
2Ω
时域表达式
相量表达式
求单口戴维南阻抗模型

## Slide 63
2Ω
-
+
-
+
2ic
ic
2Ω
-
+
u1 (t)
解：采用戴维南定理计算
例2
-j2Ω
求u1(t).
（1）求2Ω以外单口的戴维南相量模型

## Slide 64
2Ω
-
+
-
+
-j2Ω
分流公式
+
_
2Ω
2Ω
-
+

## Slide 65
13. 8 正弦稳态响应的叠加
几个频率不同的正弦激励在线性时不变电路中产生的稳态电压和电流，可以利用叠加定理，分别计算每个正弦激励单独作用时产生的正弦电压uk(t)和电流ik(t) ，然后相加求得非正弦稳态电压u(t)和电流i(t) 。
在计算每个正弦激励单独作用引起的电压和电流时，仍然可以使用相量法先计算出电压电流相量，然后得到电压电流的瞬时值uk(t)和ik(t) 。
u(t)=∑uk(t)
i(t)=∑ik(t)

## Slide 66
2Ω
-
+
ui (t)
-
+
uc(t)
例1 求电容电压uc(t)。已知
解：（1）当ω=2rad/s时
（2）当ω=4rad/s时
（3）叠加定理
2Ω
-
+
-j4Ω
-
+
2Ω
-
+
-j2Ω
-
+

## Slide 67
例2 电路如图所示，求电容电压uc(t)。
1H
2Ω
-
+
-
+
6V
-
+
uc(t)
2Ω
1H
2Ω
-
+
6V
-
+
uc(t)
2Ω
解：（1）当ω=0rad/s时，DC直流电源激励时

## Slide 68
（2）当ω=2rad/s时
1H
2Ω
-
+
-
+
uc(t)
2Ω
j2Ω
-j4Ω

## Slide 69
1H
2Ω
-
+
uc(t)
2Ω
j4Ω
-j2Ω
（3）当ω=4rad/s时
（4）叠加定理

## Slide 70
作业
20Ω
-
+
-
+
uc(t)
电路如图所示，求电容电压uc(t)。

## Slide 71
3A
4
+
_
+
_
t=0
+
_
0.5F
+
_
uC
1