## Slide 1
电路分析与电子线路
电子科技大学
张天良

## Slide 2
第二章电路网络

## Slide 3
问题：几个节点？
几个支路？
几个回路？
注意：电路分析中，通常会选择公共参考点（节点）。
支路——二端元件
节点——支路的连接点
回路——支路组成的闭合路径
网孔——平面电路内部不含支路的回路(网孔与平面电路的画法有关)
2.1 电路结构的名词(术语)
为什么要引入网孔的概念？

## Slide 4
1、基尔霍夫电流定律(KCL)
式中各支路电流(符号)前的正、负取决于各支路电流参考方向对节点的关系(流出或是流入)。
在等式的同一边，如果流出取正，则流入取负（上课解释，以及注意等号的两边分别如何对应取正负）
KCL——电路中流出任何一个节点的电流一定等于流入该节点的电流。即流入任意节点的全部支路电流的代数和一定为零。
2.1 基尔霍夫定律

## Slide 5
结点a：i1 -i2 -i3 = 0
结点b：i2 +i3 +i4 = 0
例1，列出图示局部电路两个节点的KCL方程
b
a
i1
i2
i3
i4
各节点方程还可以怎么写？

## Slide 6
任一集总参数电路——KCL的普遍性——电荷守恒在节点的反映
任一时刻，流出任一节点的支路电流——KCL对支路的VCR没有要求——只对具有一定电路结构的支路电流给出线性约束——拓扑约束
求i=?
求i3=?

## Slide 7
任一节点——推广为任一假想封闭面——广义节点
KCL的推广
假想封闭面：i1 -i2 +i5 = 0
b
a
i1
i3
i4
i5
i2
i1-i2 +i5 = 0的正确性可由联立
结点a：i1-i2-i3-i4 = 0
结点b：i3+i4+i5 = 0
加以验证

## Slide 8
KCL是电荷守恒的一种简单表达。
对于封闭体：ia +ib +ic = 0

## Slide 9
i = 0
KCL推广的重要应用——两个单独电路只用一条导线相连时，该导线中的电流i为零
N1
N2

## Slide 10
2、基尔霍夫电压定律(KVL)
KVL——网络中任何闭合路径上支路电压的代数和一定为零。
式中各支路电压前的正、负取决于各支路电压参考方向与绕行方向的关系(相同或是相反)，相同取正，相反取负。即，先遇到“+”极取正。

## Slide 11
例2，列出图示局部电路回路的KVL方程
顺时针方向绕行：v1-v2 -v3+v4 = 0
+
-
v4
+
-
v2
+
-
v1
+
-
v3

## Slide 12
任一集总参数电路——KVL的普遍性——能量守恒在回路的反映
任一时刻，沿任一回路的支路电压——KVL对支路的VCR没有要求——只对具有一定电路结构的支路电压给出线性约束——拓扑约束

## Slide 13
任一回路——推广为任一虚拟回路
KVL的推广1
+
-
v4
+
-
v2
+
-
v1
+
-
v3
a
b
顺时针方向绕行
虚拟回路1：v1-v2 -vab = 0
虚拟回路2：vab-v3+v4 = 0
v1-v2-v3+v4 = 0的正确性可由联立
虚拟回路1：v1-v2-vab = 0
虚拟回路2：vab-v3+v4 = 0
加以验证

## Slide 14
电压降与路径无关!
再看看上一页的vab!
KVL的推广2
v1-v2 = 0
v1=v2
板书再举一个例子

## Slide 15
求v？
求v 1和v 2？

## Slide 16
1）支路个数？
2）节点个数？
3）回路个数？
4）列KCL方程，可列出独立方程个数？
5）列KVL方程，可列出独立方程个数？
有无规律？

## Slide 17: 2.3 两类约束与电路方程
1、两类约束
元件约束(元件定律)——VCR对电路中每条支路的电流电压给出线性约束，这类约束与电路结构无关
拓扑约束——KCL、KVL对电路中具有一定电路结构的支路电流、支路电压分别给出线性约束，这类约束与元件特性无关
电路由元件按一定方式连接而成，涉及元件特性和电路结构两类关系
两类约束是对电路中所有基本物理量（电流、电压）施加的全部约束

## Slide 18
2、电路方程
B条支路的VCR方程彼此独立
任意N-1个节点的KCL方程彼此独立（独立结点数= N-1 ）
任意B-N+1个回路的KVL方程彼此独立（独立回路数=网孔数= B-N+1）
对于具有B条支路、N个节点的连通电路

## Slide 19
独立的电路方程数共计 B+(N-1)+(B-N+1) = 2B，2B方程是最原始的电路方程，是分析电路的基本依据
对于线性电路，只要列出2B方程，联立即可解出全部B条支路的电流和电压共2B个变量
独立电源的VCR方程直接给出了本支路的电流或电压，同时减少约束方程和求解变量

## Slide 20
例1，求图示电路各支路电流、电压
1V
2A
3Ω
2Ω
4Ω
1Ω
I4
I2
I1
I3
-
+

## Slide 21
电路具有6条支路、4个结点，应列出6个VCR方程，3个KCL方程和3个KVL方程
1V
2A
3Ω
2Ω
4Ω
1Ω
I4
I2
I1
I3
-
+
支路数？
结点数？
VCR方程个数？
KCL方程个数？
KVL方程个数？

## Slide 22
6个VCR方程
V1 = I1 V2 = 2I2 V3 = 3I3 V4 = 4I4 VS = 1(V) IS = 2(A)
1V
2A
3Ω
2Ω
4Ω
1Ω
I4
I2
I1
I3
-
+

## Slide 23
1V
2A
3Ω
2Ω
4Ω
1Ω
-
+
I4
I2
I1
I3
3个KCL方程
I1+I4+IV = 0 -I1+I2-2 = 0 I3-I4+2 = 0

## Slide 24
1V
2A
3Ω
2Ω
4Ω
1Ω
-
+
I4
I2
I1
I3
3个KVL方程
V1+V2-1 = 0 -V2+V3-VI = 0 -V1+V4+ VI = 0

## Slide 25
12个变量中2个已知，联立10个方程解得其余10个支路电流、电压
I1 = -1(A) I2 = 1(A) I3 = -1(A) I4 = 1(A) IV = 0
V1 = -1(V) V2 = 2(V) V3 = -3(V) V4 = 4(V) VI = -5(V)
思考：上述的解题过程是否有问题？
需要标出电压变量，参考极性！

## Slide 26
例2，图示电路中，开关在t = 0时闭合，已知电容的初始电压uC(0) = 1V，求t ≥ 0时各支路的电压、电流
电路具有3条支路、3个结点，应列出3个VCR方程，2个KCL方程和1个KVL方程
2V
200kΩ
-
+
iR
vC
-
+
5μF
-
+

## Slide 27
3个VCR方程
2个KCL方程
iV+iR = 0 -iR+iC = 0
2V
200kΩ
-
+
iR
vC
-
+
5μF
-
+
iC
+
-
vR
vS
+
-
iV

## Slide 28
1个KVL方程
vR+vC -VS = 0
6个变量中1个已知，联立5个方程解其余5个支路电流、电压
2V
200kΩ
-
+
iR
vC
-
+
5μF
-
+
iC
+
-
vR
vS
+
-
iV

## Slide 29
——一阶非齐次微分方程
解由两部分构成vC = vCh + vCp
vCh——对应一阶齐次微分方程的通解
s是特征方程的特征根，K是待定常数

## Slide 30
特征方程s+1 = 0 → 特征根s = -1
vCp——一阶非齐次微分方程的一个特解
特解一般形式与激励相同，设vCp = C，代入一阶非齐次微分方程→vCp = C = 2
由初始电压vC(0) = 1，求解待定常数K
令t = 0，vC(0) = K+2 = 1 → K = -1

## Slide 32
补充作业，图示电路中，开关在t = 0时闭合，已知电感的初始电流iL(0) = 1mA，求t ≥ 0时各支路的电压、电流。
2mA
2kΩ
-
+
iL
vR
1mH

## Slide 33
电路基本分析方法（步骤小结）
分析各个元件的电压电流？并验证是否能量守恒？
重点：理解根据两类约束列写方程。(VCR、KCL+KVL)

## Slide 34
（1）根据关联变量约定指定支路变量（随意）

## Slide 35
（2）元件约束—元件定律（VCR）
v1 = i1R1
v2 = i2R2
v3 = i3R3
v4 = i4R4
v5 = V

## Slide 36
（3）KVL方程
讨论：是否还能选取其它回路？结果有什么区别？
– v5 +v1 – v2 = 0
+v2 +v3 + v4 = 0

## Slide 37
(4）KCL方程
节点1
节点2
节点3
注意（1）原图节点4，5，6 与合并成节点4；
（2）是否需要再列节点4方程？
– i5 – i1 = 0
+i1+i2 – i3 = 0
+i3 – i4 = 0
讨论：2B法，所有原件的参数都在哪些方程中？

## Slide 38
经过整理可以得到方程组（支路电流变量）
讨论：以支路电压变量列出方程组？
把VCR代入KCL和KVL中，消掉电压变量
v1 = i1R1
v2 = i2R2
v3 = i3R3
v4 = i4R4
v5 = V
– v5 +v1 – v2 = 0
+v2 +v3 + v4 = 0
支路电流变量法

## Slide 39
重点观察电路，快速理解!
KVL
KCL
VCR
思考：
只有2个VCR？
只有1个KVL？
只有1个KCL？
例:P61
v1=i1R1
v2=i2R2
v1+ v2 =V
i1+i2=I
v2 = v3
i0= - i1
v0=V
学会灵活！
i3=-I

## Slide 40: 2.4 能量守恒
讨论：
V=?
支路
节点
回路
进一步讨论：
◆电流源上电压与外电路关系？
◆能量关系（电流源与电阻上能量）

## Slide 41
例:P62
能量是否守恒？
电阻功率？ 电源功率？
问题：电压源消耗功率还是提供功率？
KVL
KCL
VCR
(课后作业，参考值：29W)
v2= - v3+ v1
v0= v2
i2= 1A
i0= 2A

## Slide 42
探讨能量守恒
问题：受控源能量从哪里提供？
电阻消耗能量：
受控源提供能量：
思考：怎么理解能量守恒？

## Slide 43
①串并联电阻单口的等效电阻
2.5 串并联等效
R1
R2
Rn
R

## Slide 44
i
v
+
-
i
v
+
-
R1
R2
Rn
R

## Slide 45
并联电阻单口
v
+
-
i
v
+
-
i
G1
G2
Gn
G
G1
G2
Gn
G

## Slide 46
例1，求图示电路ab端和cd端的等效电阻
a
b
c
d
首先一起分析串并联关系！

## Slide 47
a
b
c
d
Rab=?

## Slide 48
a
b
c
d
Rcd=?

## Slide 49
例2，求图示电阻单口的等效电阻Rab
12Ω
12Ω
12Ω
12Ω
6Ω
6Ω
b
4Ω
4Ω
a
现场提问：各电阻串并联关系？

## Slide 50
12Ω
12Ω
12Ω
12Ω
6Ω
6Ω
b
4Ω
4Ω
a
12Ω
12Ω
6Ω
6Ω
6Ω
b
2Ω
a

## Slide 51
b
4Ω
12Ω
3Ω
2Ω
a

## Slide 52
思考:

## Slide 53
②电桥电阻单口的等效电阻
平衡电桥电阻单口
R1R4 = R2R3 ——平衡电桥——流过R5的电流为零
R1
R3
R2
R4
R5

## Slide 54
R1
R3
R2
R4
R5
R1
R3
R2
R4
R1
R3
R2
R4
电流为零！
电位差为零！

## Slide 56
RAB=?
思考：R(af)=?

## Slide 57
非平衡电桥电阻单口
R1R4≠R2R3 ——非平衡电桥——流过R5的电流不为零
R1
R3
R2
R4
R5

## Slide 58
电阻的星形-三角形等效变换
三端网络→双口网络——双口
有源双口——含有独立电源，一般用N表示
无源单口——不含独立电源，一般用N0表示
R12
R31
R23
R1
R3
R2

## Slide 59
双口的外特性由两个端口的VCR来表征
电阻星形连接的端口VCR
v2
+
-
i2
i1
v1
+
-
R1
R3
R2

## Slide 60
电阻三角形连接的端口VCR
v2
+
-
i2
v1
+
-
i1
R12
R31
R23

## Slide 61
双口网络等效——两个双口的对应端口VCR都相同
星形→三角形的等效变换
星形连接的端口VCR改写为
与三角形连接的端口VCR比较
星形与三角形两个双口等效

## Slide 62
则：星形→三角形的等效变换
R12
R31
R23
R1
R3
R2
①
②
③
①
②
③

## Slide 63
三角形→星形的等效变换
三角形连接的端口VCR改写为
与星形连接的端口VCR比较
三角形与星形两个双口等效

## Slide 64
则：三角形→星形的等效变换
R1
R3
R2
①
②
③
R12
R31
R23
①
②
③

## Slide 65
R1
R3
R2
R4
R5
R12
R3
R25
R4
R51
R1’
R2’
R2
R4
R3’

## Slide 66
例3，求图示电阻单口的等效电阻
R12=1Ω，R23=2Ω，R31=3Ω
三角形→星形的等效变换
3Ω
2Ω
1.5Ω
1Ω
R1
R2
1.5Ω
R3
③
①
②

## Slide 68
0.5Ω
1.5Ω
1Ω

## Slide 69
基尔霍夫（Gustav Robert Kirchhoff，1824～1887），德国物理学家。1824年3月12日生于普鲁士的柯尼斯堡（今为俄罗斯加里宁格勒），1887 年10 月17日卒于柏林。基尔霍夫在柯尼斯堡大学读物理，1847年毕业后去柏林大学任教，3年后去布雷斯劳作临时教授。1854年由化学家本生推荐任海德堡大学教授。1875年到柏林大学作理论物理教授，直到逝世。
1845年，21岁。他发表了第一篇论文，著名的基尔霍夫电流定律（KCL）和基尔霍夫电压定律（KVL），解决了电器设计中电路方面的难题。基尔霍夫电路定律具有更广泛的意义。直到现在，基尔霍夫电路定律仍旧是解决复杂电路问题的重要工具。基尔霍夫被称为“电路求解大师”。

## Slide 70
欢迎大家批评指正！