## Slide 1: 第二次项目设计汇报
——第一小组

## Slide 2: 第一题（保险箱用的 4 位数字代码锁）
设计思路
要实现一个四位密码器，所以我们选择了有三个输入的74x151进行设计，同时利用它的使能端完成第四位密码的输入。我们首先设置密码器的密码为1011，对应相应的ABCD四个输入端口。D5连接高电平，其他端口接地。因为74X151的使能端是低电平有效，我们使A对应输入口C，B对应输入口B，C对应输入口A，D通过一个反相器连接使能端，那么在ABC输入为101且D输入为1时可以使Y输入出对应的D5的信号1，W反相端输入为0。
那么将W和Y与使能输入端E分别进行与运算，我们就可以完成在E（即是否开锁的判断）为1且密码正确的情况下，Y与E完成运算，使之后的绿色发光二极管发亮。如若E为0或者输入不为1011时（只会满足一项，因为E为1时表示开锁，E为0时表示不输入密码），那么将会使W和E进行的与运算完成，从而导致红色发光二极管发光。

## Slide 3: 逻辑图与真值表
U7 A U6 B U5 C U8 D U9使能端
真值表：（F1对应开锁成功，F2对应开锁失败）

## Slide 4: 仿真

## Slide 5: 第二题（手动记分控制电路）
设计思路：
用优先编码器74x148构成8421BCD编码器，再与74x48译码器相连接，74x148将按键输入转变为8421BCD编码输出，再由74x48转换为七段显示信号，驱动数码管显示相应的数字。
按键从9到0，优先级数依次递减；当没有按键输入的时候数码管显示数字0，其余情况显示的数字与按键输入的数字保持一致。
74x148的输入输出均为低位有效，则在74x148的输入端以及输出端安放反相器。
由于74x148是8线-3线编码器，0~9有10个输入，所以需要使用与非门接入多的两个按键输入。

## Slide 6: 逻辑图与真值表

## Slide 7: 真值表
74x148 74x48
输入 (I9-I0) | 输出 ( A3-A0)
0000000000 | 0000
0000000001 | 0000
0000000010 | 0001
0000000100 | 0010
0000001000 | 0011
0000010000 | 0100
0000100000 | 0101
0001000000 | 0110
0010000000 | 0111
0100000000 | 1000
1000000000 | 1001
输入 (A3-A0) | 输出 (a-g)
0000 | 1111110
0001 | 0110000
0010 | 1101101
0011 | 1111001
0100 | 0110011
0101 | 1011011
0110 | 0011111
0111 | 1110000
1000 | 1111111
1001 | 1110011

## Slide 8: 仿真

## Slide 9: 第三题
设计思路：
全加器：根据74LS283芯片直接将四位二进制数字进行加法运算，并按次序输出结果
全减器：将减数按位取反并且输入进位取1以进行减数转换成负数取补码，再直接输入74LS283芯片中进行运算，按次序输出结果

## Slide 10: 逻辑图与真值表
全加器 全减器

## Slide 12: 仿真

## Slide 13: 第四题（多通道数据分时传送系统）
设计思路：
我们要实现的是“用数据选择器把并行的信号分时段送出”，“再通过数据分配器把每一个信号分配到相应的引脚口”。因为74151是八选一，74154是16选1，所以数据选择器部分把两个74151做级联，让能输入的并行信号为16个，并且让两个芯片的输出经过或非门输入给74154的使能端，提供使能信号（16个输入信号接VCC，相当于每个时间段送出的都是一个1信号，并且每次一个74151芯片输出1，一个输出0右边的74154与74151使用相同的选择段，这样一来，例如，当选择端A B C D为1001，74151送出一个D9信号，74154同时可以接受并向O9输出高电平。S0-S3随着时间依次增加，74151和74154每次选择端口的编号一致，就实现了该编号端口的信号从左输送到右，最终效果为流水灯。

## Slide 14: 逻辑图与真值表

## Slide 16: 仿真

## Slide 17: 四位二进制全加器和全减器设计思路
目录：
设计目标
四位二进制全加器设计
四位二进制全减器设计
实现过程
总结与应用

## Slide 18: 1. 设计目标
四位二进制全加器：设计一个可以对两个四位二进制数进行加法运算的电路，
且支持进位输入和进位输出。
四位二进制全减器：设计一个可以对两个四位二进制数进行减法运算的电路，
且支持借位输入和借位输出。

## Slide 19: 2. 四位二进制全加器设计
基本要求：
输入：两个四位二进制数 A=A3A2A1A0，B=B3B2B1B0，进位输入 Cin
输出：四位和 S=S3S2S1S0，进位输出 Cout
真值表：（略过）
设计思路：
使用 74LS283 4位加法器进行设计，该芯片可以处理两个四位的二进制数相加，
并输出四位和以及进位输出。
将输入 A3A2A1A0和 B3B2B1B0连接到 74LS283 的输入端。
将进位输入 Cin连接到 74LS283 的进位输入端。
输出和 S3S2S1S0连接到加法器的和输出端，进位输出 Cout 连接到进位输出端。

## Slide 20: 3. 四位二进制全减器设计
基本要求：
输入：两个四位二进制数 A=A3A2A1A0，B=B3B2B1B0，借位输入 Bin
输出：四位差 D=D3D2D1D0、借位输出 Bout
真值表：（略过）
设计思路：
利用 74LS283 作为加法器进行设计。由于加法器只能执行加法运算，
我们将 B 输入和借位输入 BinBinBin 反相，将全减器问题转化为加法问题。
将输入A和 B 的反相输入到加法器。
将 Bin为进位输入接入加法器。
输出的和 S3S2S1S0作为差输出 D3D2D1D0
借位输出 Bout由加法器的进位输出提供
反向处理：
使用反相器对 B3B2B1B0输入进行反转，并将借位输入 Bin 作为进位输入。

## Slide 21: 4. 实现过程
1. 四位加法器实现
使用 74LS283 连接四位输入 AAAA 和 BBBB，进位输入 Cin 连接到加法器的进位输入端。
输出端直接获取和和进位输出。
2. 四位减法器实现
使用 74LS283 进行加法运算，通过对减数 BBBB 进行反相处理，将其转化为加法器可处理的加数。
借位输入 Bin作为进位输入提供给加法器。
输出和作为差值，进位输出作为借位。

## Slide 22: 5. 总结与应用
总结：
四位全加器通过使用 74LS283 4位加法器能够高效实现对两个四位二进制数的加法运算，支持进位输入和进位输出。
四位全减器通过反转输入并利用加法器，能够转化为加法问题，从而实现减法运算，支持借位输入和借位输出。
应用：
四位全加器广泛应用于数字电路中的加法器单元，如加法器链、乘法器、算术逻辑单元（ALU）等。
四位全减器在数字信号处理中、计算机体系结构中的算术运算部分有广泛的应用，尤其是涉及减法运算的地方。

## Slide 23: Q&A
Q: 为什么需要对减数进行反相处理？
A: 因为加法器只能进行加法运算，反相后可以将减法转换为加法问题，
从而实现减法。
Q: 进位和借位有何不同？
A: 进位表示在加法中超出了当前位的最大值，而借位是在减法中，
从更高位借用以完成计算。