## Slide 1
重点：
3、戴维南定理（诺顿定理）
(Thevenin-Norton Theorem)
第3章 （电路）网络定理
2、叠加定理( Superposition Theorem )
4、最大功率传输定理（补充）
1、节点法(节点电压法)

## Slide 2
在第一章讨论了支路电流法和支路电压法，它们是比较系统的电路分析方法，已知电路拓扑、元件参数，基于KCL、KVL和元件的VCR约束，求解电路所有支路的电压和电流。
在实际的电路分析中， 有的时候不需要求出电路中所有支路的电压和电流，而只需要求出指定的某一支路的电压或电流。因此常将待求的支路视为输出支路，而将独立源视为输入，常称为输入信号。其他部分可视为一个双口网络，仅讨论其端口特性，就可分析各电路，这样就使得电路的分析进一步简化。
在电路分析的简化过程中，人们逐步总结归纳出一些定理，这些定理不仅丰富了电路基本理论，而且使电路的分析方法更简洁高效。
引言

## Slide 3
§3.1 节点（结点）电压法
(node voltage method)
b条支路、n个结点的电路, （n-1）个独立KCL和（b-n+1）独立回路（网孔）KVL。对于具有n个结点的连通电路来说，它的(n-1)个结点对第n个结点的电压，就是一组独立电压变量。用这些结点电压作变量建立的电路方程，称为结点方程。这样，只需求解(n-1)个结点方程，就可得到全部结点电压，然后根据KVL方程可求出各支路电压，根据VCR方程可求得各支路电流。

## Slide 4
一.结点电压
1、参考结点
又称参考点，任意选取的一个结点作为电位参考点或零电位点，用接地符号表示。
2、结点电压
选取零电位点后， u10， u20， u30，称为结点电压， 记为u1(e1) ， u2(e2) ， u3(e3) 。
二.结点电压的特点
完备性
可以求出所有支路电压；
独立性
结点电压相互独立，不能互求。
1
3
2
0

## Slide 5
i1+i4 = iS1
i1－i2－i3 = 0
－i3－i4 = iS2
KCL：
G4(u1－u3)= i4
G1(u1－u2) = i1
G2u2 = i2
G3(u2－ u3)＝ i3
－G4u1－G3u2+ (G3 +G4 ) u3 = iS2
(G1＋G4)u1－G1u2－G4u3= iS1
－G1u1 +(G1+ G2＋G3) u2－G3u3= 0
把VCR代入KCL得：
VCR:
is2
is1
G1
G2
G3
G4
i4
i3
i1
i2
1
2
3
三.列写结点方程
用结点电压列写KCL方程

## Slide 6
– G4u1 – G3u2+ (G3 +G4 ) u3 = iS2
(G1+G4)u1 – G1u2 – G4u3= iS1
– G1u1 +(G1+ G2＋G3) u2 – G3u3= 0
G31u1+G32u2+G33u3=iS33
G11u1+G12u3+G13u3=iS11
G21u1+G22u2+G23u3=iS22
节点电压方程标准形式：
is2
is1
G1
G2
G3
G4
i4
i3
i1
i2
1
2
3

## Slide 7
其中：
GKK ——自电导，等于接在节点K上所有支路的电导之和(包括电压源与电阻串联支路)。自电导总为正。
iSKK — 流入节点K的所有电流源电流的代数和(包括由电压源与电阻串联支路等效的电流源)。
GKj (= Gjk ) ——互电导，等于接在节点K与节点 j 之间所有支路的电导之和，恒为负值。
is2
is1
G1
G2
G3
G4
i4
i3
i1
i2
1
2
3

## Slide 8
1
2
3
is2
is1
G1
G2
G3
G4
i4
i3
i1
i2
– G4e1 – G3e2+ (G3 +G4 ) e3 = iS2
(G1+G4)e1 – G1e2 – G4e3= iS1
– G1e1 +(G1+ G2＋G3) e2 – G3e3= 0
节点法的实质是：
用结点电压为变量列写非参考节点的KCL方程
G1（e1 – e2）+ G4 （e1 – e3） = iS1
– G1 （e1 – e2） + G2e2 + G3 （e2 – e3） = 0
– G4 （e1 – e3） – G3 （e2 – e3） – iS2= 0

## Slide 9
例.
1A
2Ω
2Ω
4Ω
-2A
1
2
（1）选参考点，结点编号
（2）列写方程

## Slide 10
1A
2Ω
4Ω
2Ω
4A
●
2A
1Ω
2Ω
4Ω
作业
列写结点方程（不需求解）

## Slide 11
四.含电压源的结点分析法
2V
2Ω
4Ω
3Ω
6V
+
_
+
_
2Ω
6Ω
1A
2Ω
4Ω
3Ω
1V
2Ω
6Ω
1、电压源与电流源电路的等效变换

## Slide 12
2V
2Ω
4Ω
3Ω
6V
+
_
+
_
2Ω
6Ω
2
1
1A
1Ω
4Ω
2Ω
1A

## Slide 13
+
_
+
_
4Ω
2Ω
2Ω
4Ω
4V
2V
1
3
2
2、电压源设为节点电压
结点2方程

## Slide 19
+
_
2Ω
4Ω
4Ω
2Ω
2A
1A
2V
●
1
3
2
3、超级结点法
超级节点
超级结点KCL方程
补充方程
结点3
当电压源（独立源或受控源）接在两个非参考节点之间，则这两个非参考节点形成一个广义节点或超节点，此时可用KCL和KVL确定节点电压。

## Slide 20
1
3
2
+
_
2Ω
4Ω
4Ω
2Ω
2A
1A
2V
●
4、增加电流变量
i
节点1
补充方程
结点3
节点2

## Slide 21
1
3
2
+
_
2Ω
4Ω
4Ω
2Ω
2A
1A
2V
●
5、参考节点的选择
节点1
结点3
节点2

## Slide 22
1A
2Ω
2Ω
4Ω
2i0
●
●
i0
四.含受控源的结点分析法
对含有受控电源支路的电路，（1）把受控源看作独立电源；（2）将控制变量用结点电压来表示；（3）列方程，求解。
例
1
2
补充方程

## Slide 23
1
3
2
4
2Ω
+
_
8Ω
2Ω
4Ω
1A
●
●
ib
2ua
+
_
ua
+
_
ub
+
_
8ib
4Ω
作业
提示：
（1）受控源看作独立源；
（2）结点3、4构成超级结点
只需列写方程，不需求解

## Slide 24
§3.2 叠加定理
1. 线性电路
由线性元件和电源组成的电路称为线性电路。描述线性电阻电路各电压电流关系的各种电路方程是线性代数方程。
此外，线性电阻电路的响应与激励之间也存在线性关系，这种线性关系称为比例性与叠加性，它是线性电阻电路的一种基本性质。
激励——
响应——
独立电源对电路的作用；独立电源被称为电路的激励源，也被称为输入电源。
在激励作用下任意支路产生的电流(电压)；响应被称为电路的输出。

## Slide 25
（1）比例性
线性非时变电路的几个基本性质
（2）叠加性
（3）时延性

## Slide 26
线性电路的比例性
R1
R2
+
+
_
u2
us
_
若激励uS 增大a倍，
则响应u2也增大a倍。
线性电路的叠加性
如果线性电阻电路中存在多个独立电源，响应与激励之间存在比例性和叠加性。
对于电路中只含有一个独立电源的线性电阻电路，响应与激励之间存在比例性。

## Slide 27
线性电路的叠加性
R1
R2
+
+
_
u2
us
_
i1
i2
is
网孔方程
其中

## Slide 28
R1
R2
+
+
_
u2
us
_
i1
i2
is
R1
R2
+
+
_
us
_
R1
R2
+
_
is
+
电流i2的叠加

## Slide 29
电压u2的叠加
R1
R2
+
+
_
u2
us
_
i1
i2
is
R1
R2
+
+
_
us
_
R1
R2
+
_
is
+

## Slide 30
从上可见:电流i2和电压u2均由两项相加而成。
第一项i2 和u2是该电路在独立电流源开路(iS=0)时，由独立电压源单独作用所产生的i2和u2。
第二项i2和u2是该电路在独立电压源短路(uS=0)时，由独立电流源单独作用所产生的i2和u2。
以上叙述表明，由两个独立电源共同产生的响应，等于每个独立电源单独作用所产生响应之和。线性电路的这种叠加性称为叠加定理。

## Slide 31
由全部独立电源在线性电阻电路中产生的任一电压或电流，等于每一个独立电源单独作用所产生的相应电压或电流的代数和。
2. 叠加定理
（1） 叠加定理只适用于线性电路。
（2）某独立源单独作用时，其它独立源应置零（电压源为0是“短路”，电流源为0是“开路”）；
（3）叠加定理不适用于功率叠加。
（4）u,i叠加时要注意电压、电流的参考方向。
（5）受控源不能单独作用，绝不能随意置零。
几点说明：

## Slide 32
+
_
+
_
3Ω
6Ω
6Ω
6V
8V
+
_
u0
例1
电路如图所示，试用叠加定理求u0。
+
_
3Ω
6Ω
6Ω
6V
+
_
+
_
3Ω
6Ω
6Ω
8V
+
_
（1）6V电源单独作用：
（2）8V电源单独作用：
（3）根据叠加定理
解

## Slide 33
+
_
+
_
3Ω
3Ω
6Ω
12V
3A
2A
u0
+
_
+
_
3Ω
3Ω
6Ω
12V
例2
电路如图所示，试用叠加定理求u0。
（1）12V电源单独作用：
解

## Slide 34
3A
+
_
3Ω
3Ω
6Ω
（3）3A电源单独作用：
+
_
3Ω
3Ω
6Ω
2A
（2）2A电源单独作用：
（4）根据叠加定理

## Slide 35
例3
封装好的电路如图，已知下列实验数据：
解
根据叠加定理，有：
代入实验数据，得：
uS
i
iS
无源
线性
网络
+
_
研究激励和响应关系的实验方法

## Slide 36
作业3.1
作业3.2
+
_
+
_
2Ω
3Ω
3Ω
10V
2A
4A
u0
2Ω
电路如图所示，试用叠加定理求u0。
+
_
+
_
3Ω
2Ω
11V
5.5V
i1
3i1
电路如图所示，试用叠加定理求i1。

## Slide 37
§3.3 戴维南定理
★★★★
含独立电源的线性电阻单口网络N，就端口特性而言，可以等效为一个电压源和电阻串联的单口网络。电压源的电压等于单口网络在负载开路时的电压uoc；电阻Ro是单口网络内全部独立电源为零值时所得单口网络No的等效电阻。
1. 戴维南定理
i
+
_
uoc
Ro
+
u
_
i
N
+
_
u
i=0
N
+
_
uoc
NR
Ro

## Slide 38
戴维宁定理可以在单口外加电流源i ，用叠加定理计算端口电压表达式的方法证明。
u' 是由外加电流源单独作用，单口内全部独立电源置零时产生的电压u' = R0 i 。
u“是单口端口开路(i = 0)时，由单口网络内部全部独立电源共同作用产生的电压 u" = u0C
i=0
N
+
_
NR
i
+
_
+
=
N
+
_
i
u
i

## Slide 39
+
_
+
_
6Ω
2Ω
6V
i
u
3Ω
例1
i1
i2
法1、采用外加电源法
法2、采用戴维南定理
+
_
+
_
6Ω
2Ω
6V
i=0
uoc
3Ω
（1） 求开路电压uoc
解
i

## Slide 40
6Ω
2Ω
3Ω
（3） 画出戴维南等效电路
R0
（2） 求等效电阻R0
+
_
+
_
4Ω
2V
i
u

## Slide 41
+
_
+
_
3Ω
3Ω
6Ω
12V
3A
2A
u0
例2
电路如图所示，试用戴维南定理求u0。
+
_
+
_
3Ω
6Ω
12V
3A
2A
uoc
(一) 求开路电压uoc
解
（1）12V电源单独作用
（2）2A电源单独作用
（3）3A电源单独作用
（4）根据叠加定理

## Slide 42
(二) 求等效电阻Ro
3Ω
6Ω
R0
（三） 画出戴维南等效电路，计算结果
+
_
+
_
9Ω
12V
i
u
+
_
u0
3Ω

## Slide 43
例3
+
_
+
_
6Ω
2Ω
9V
i
u
3Ω
+
_
2i1
i1
（1） 求开路电压uoc
+
_
+
_
6Ω
2Ω
9V
i=0
uoc
3Ω
+
_
2i1
i1
解

## Slide 44
（3） 画出戴维南等效电路
（2） 求等效电阻R0
+
_
6Ω
2Ω
i
u
3Ω
+
_
2i1
i1
含受控源的单口网络，求等效电阻时不能用简单的串并联，只能用外加电源法，列出端口的VCR。
注意
+
_
+
_
8/3Ω
1V
i
u

## Slide 45
a
R1
R2
R4
R3
b
RL
+
_
i
us
+
_
a
R1
R2
R4
R3
b
+
_
us
uoc
补充
（1） 求开路电压uoc
解
求负载电阻RL上电流i
a
R1
R2
R4
R3
b
R0
（2） 求等效电阻R0

## Slide 46
R0
i
+
_
uoc
RL
（3） 画出戴维南等效电路，计算负载电阻电流
10V
+
1A
4Ω
ux
0.5ux
_
2Ω
+
_
●
作业
电路如图所示，试用戴维南定理简化单口
若要i=0，各电阻值应满足什么条件？
思考
R1R4 = R2R3

## Slide 47
§3.4 诺顿定理
含独立电源的线性电阻单口网络N，就端口特性而言，可以等效为一个电流源和电阻并联的单口网络。电流源的电流等于单口网络从外部短路时的短路电流isc；电阻Ro是单口网络内全部独立电源为零值时所得单口网络No的等效电阻。
1. 诺顿定理
i
N
+
_
u
NR
Ro
i
R0
+
u
_
isc
N
isc
+
_
u

## Slide 48
例1
（1） 求短路电流isc
解
+
_
3Ω
9V
6Ω
3Ω
6Ω
isc
（2） 求等效电阻R0
（3） 画出诺顿等效电路
3A
2Ω
+
u
_
i
简化成诺顿电路

## Slide 49
4Ω
i1
2Ω
1A
3i1
例2
（1） 求短路电流isc
解
（2） 求等效电阻R0
（3） 画出诺顿等效电路
isc
4Ω
i1
2Ω
3i1
i
+
u
_
3Ω
+
u
_
i

## Slide 50
i
R0
+
u
_
isc
i
+
_
uoc
Ro
+
u
_
2. 含源单口网络uoc、isc和Ro三者之间的关系
——Ro的另一种求法。
这种方法对含受控源的电路有时会很方便。

## Slide 51
1Ω
2Ω
+
u
_
+
_
3V
2u
例
（1） 求短路电流isc
解
简化成诺顿电路
1Ω
2Ω
+
_
3V
isc
1Ω
2Ω
+
u
_
+
_
3V
2u
isc
u=0

## Slide 52
（2） 求等效电阻R0
（3） 画出诺顿等效电路
1Ω
2Ω
+
uoc
_
+
_
3V
2uoc
i=0
1A
+
u
_
i

## Slide 53
§3.5 最大功率传输定理
一个含源线性单口网络，当所接负载不同时，单口网络传输给负载的功率就不同，在这我们讨论负载为何值时能从电路获取最大功率。
N
RL
+
_
uoc
Ro
RL
问RL=？N可向RL输出最大功率PLmax,且PLmax=？
R0
iS
RL

## Slide 54
+
_
uoc
Ro
RL
i
欲使PL获得最大值，须
即RL= R0时存在极值点
又因二阶导数
所以RL= R0时存在极大值点，且最大功率

## Slide 55
含源线性电阻单口网络（ Ro >0），向负载电阻RL传输最大功率的条件是RL= R0 。满足RL= R0时，称为最大功率匹配，此时负载电阻RL上获得的最大功率为
最大功率传输定理
（1）简化含源单口网络为戴维南等效电路；
（2）根据最大功率传输定理，使RL= R0>0 ；
（3）满足RL= R0条件时，计算最大功率。
计算步骤

## Slide 56
+
_
3Ω
2Ω
9V
6Ω
RL
例1
（1） 戴维南等效电路
解
+
_
4Ω
6V
RL
（2） 根据最大功率传输定理
（3） 最大功率为

## Slide 57
+
_
2Ω
3Ω
4V
0.4u
RL
+
_
u
例2
（1） 戴维南等效电路
解
+
_
2Ω
3Ω
4V
0.4uoc
+
_
uoc
i=0

## Slide 58
+
_
2Ω
3Ω
4V
0.4u
+
_
u
（2） 根据最大功率传输定理
（3） 最大功率为
isc
+
_
2Ω
3Ω
4V
isc
u=0

## Slide 59
注意两个概念
（1）若RL一定，问Ro=？RL可获得PLmax ?
（2） 对N内的独立源而言，负载获得最大功率时传输效率为50%。
+
_
uoc
Ro
RL
R0
iS
RL
Ro=0
Ro=∞

## Slide 60
作业
+
_
3Ω
3Ω
3V
2A
RL
12Ω
问RL=？RL获得最大功率，且PLmax=？
+
_
+
_
4Ω
4Ω
4Ω
100V
u1
+
_
20V
4Ω
+
_
u1
RL
作业
（1）问RL=？
且PLmax=？
（2） P◇=？
（3） P100V=？

## Slide 61
4Ω
2Ω
R1
+
_
+
_
+
_
+
_
i3
i1
i2
R1
R2
R3
vs1
vs2
①
②
+
_
+
_
+
_
v1
v2
v3
③
④
_
+

## Slide 62
+
_
+
_
_
+