## Slide 1: 电路分析与电子线路

## Slide 2: 第七章 MOSFET放大器
§7.1 放大的概念与放大电路的性能指标
§7.2 共源极放大电路的组成原理
§7.3 放大电路的分析方法
§7.4 共漏极放大电路分析
§7.5 场效应管差分放大电路
§7.6 BJT放大电路分析（自学，考试不要求）

## Slide 3: §7.1 放大的概念与放大电路的性能指标
一、放大的概念
二、放大电路的性能指标

## Slide 4: 一、放大的概念
放大的对象：变化量（通常情况）
放大的本质：能量的控制与转换
放大的特征：功率放大（电压或电流）
放大的基本要求：不失真或失真小于一定值
判断电路能否放大的基本出发点
VCC
至少一路直流电源供电

## Slide 5: 二、性能指标
1. 放大倍数：输出量与输入量之比
电压放大倍数是最常被研究和测试的参数
信号源
信号源内阻
输入电压
输入电流
输出电压
输出电流
对信号而言，任何放大电路均可等效成二端口网络。
源电压放大倍数

## Slide 6
2、输入电阻Ri
放大电路一定要有信号源为其提供信号，那么就要从信号源索取信号。输入电阻是衡量放大电路从其前级获取信号能力大小的参数。
Au
~
US
定义：
对电压放大器：Ri越大，Ii 就越小，Ui就越接近US；即放大器对电压信号源损失越小。
RS
对电流放大器：Ri越小，Ii 就越大，Ii就越接近IS；即放大器对电流信号源损失越小。
（U、I为有效值）
RL

## Slide 7
3、输出电阻Ro
Au
~
US
放大电路对其负载而言，相当于信号源，我们可以将它等效为戴维南等效电路，这个戴维南等效电路的内阻就是输出电阻。
~
Ro
UO'
RS

## Slide 8
如何确定电路的输出电阻Ro ？
步骤：
1. 所有的电源置零 (将独立源置零，保留受控源)。
2. 外加电源法。
方法一： 理论分析计算方法
（U、I为有效值）
Au
~
US
RS

## Slide 9
方法二：实验测量方法
Uo '
1. 测量开路电压。
~
Ro
Uo'
2. 测量接入负载后的输出电压。
~
Ro
Uo'
RL
Uo
步骤：
3. 计算

## Slide 10: 4. 通频带
5. 最大不失真输出电压Uom：交流有效值。
由于（耦合）电容、电感及放大管PN结的电容效应，使放大电路在信号频率较低和较高时电压放大倍数数值下降，并产生相移。
衡量放大电路对不同频率信号的放大能力。
下限频率
上限频率
6. 最大输出功率Pom和效率η：功率放大电路的参数

## Slide 11: §7.2 共源放大电路的组成
一、放大电路的组成原则
二、两种实用放大电路

## Slide 12: 一、放大电路的组成原则
静态工作点（直流偏置点）合适：合适的直流电源、合适的电路（元件）参数。
动态信号能够作用于晶体管的输入回路，在负载上能够获得放大了的动态信号。
对实用放大电路的要求：共地（信号源与直流电源共地，有公共端）、直流电源种类尽可能少、负载上无直流分量。

## Slide 13: 两种实用放大电路：
+
-
ui
+
-
uo
（1）阻容耦合放大电路：
对实用放大电路的要求：共地、直流电源种类尽可能少、负载上无直流分量。
VDD
VGG
RG
RD

## Slide 14
双电源共源放大器
构成单电源共源放大器：
+
-
ui
+
-
uo
简化画法
VGG
+
-
ui
+
-
uo
VDD
RG
RD
VDD
RG
RD
VDD

## Slide 15
构成单电源共源放大器：
分压式偏置电路共源极放大电路
RG2
RG1
+
-
ui
+
-
uo
RG
RD
VDD
RG2
RG1
+
-
ui
+
-
uo
RG
RD
VDD
C1
C2

## Slide 16: （1）阻容耦合放大电路
耦合电容的容量应足够大，即对于交流信号近似为短路。其作用是“隔离直流、通过交流”。耦合电容多采用电解电容，有正负极性之分。
静态时，C1、C2上电压？
动态时，
C1、C2为耦合电容！
uGS＝ui＋UGS，信号驮载在静态之上。
负载上只有交流信号。
RG2
RG1
+
-
ui
+
-
uo
RG
RD
VDD
C1
C2
+
+

## Slide 17: （2）直接耦合放大电路
问题：
1. 两种电源
2. 信号源与放大电路不“共地”
动态时，VDD和uI同时作用于场效应管的输入回路。
有直流分量
+
-
uI
uO
RD
VDD
+
-
RL
+
-
UI
uO
RD
VDD
+
-
RL
+
-
ui

## Slide 18: §7.3 放大电路的分析方法
一、放大电路的直流通路和交流通路
二、图解法
三、等效电路法
四、multisim仿真方法

## Slide 19
放大电路分析
静态分析
动态分析
图解法
微变等效电路法
图解法
计算机仿真（multisim仿真）
估算法

## Slide 20
阻容耦合共源放大器：
基本思想：
非线性电路经适当近似后可按线性电路对待，分别分析电路中的交、直流成分。
——静态工作点
直流分析
交流分析
——动态指标
求：UGS、ID、UDS
求：Au、Ri、Ro
放大器工作时，信号（电流、电压）均迭加在静态工作点上。
RG2
RG1
+
-
ui
+
-
uo
RG
RD
VDD
C1
C2

## Slide 21
一、直流通路与交流通路
1）直流分析——画出直流通路
当放大电路处于静态时（直流电源作用），直流电流流经的通路称为放大器的直流通路。
作用：计算放大器的静态工作点
画法：
电容开路（隔直流）
直流通路
电感短路（电感上直流电压为零）
交流信号源置零（交流电压源短路，交流电流源开路）；
RG2
RG1
+
-
ui
+
-
uo
RG
RD
VDD
C1
C2
RG2
RG1
RG
RD
VDD

## Slide 22
静态工作点计算，求： UGS、ID、UDS
直流通路
RG2
RG1
+
-
ui
+
-
uo
RG
RD
VDD
C1
C2
RG2
RG1
RG
RD
VDD

## Slide 23: 直接耦合放大电路
+
-
UI
uO
RD
VDD
+
-
RL
+
-
ui
其直流通路如何画？
静态工作点计算

## Slide 24
2）交流分析——画出交流通路
当放大电路处于动态时，交流电流流经的通路称为放大器的交流通路。
作用：求动态指标
画法：
直流源置零
电容短路，电感开路
恒压源短路
恒流源开路
交流通路
RG2
RG1
+
-
ui
+
-
uo
RG
RD
VDD
C1
C2
RG2
RG1
RD
+
ui
+

uo


## Slide 25
讨论直流大信号输出电压与输入电压关系
+
UI
UO
RD
VDD
+


非线性关系
该放大器的大信号增益

## Slide 26
VDD
UO
UI
UGS(th)
O
夹断区 UI<VT
恒流区
UI  UGS(th), UO> UI - VT
电阻区(虚线部分)
UI  VT, UO<UI - VT
分界线
UO=UI - VT

## Slide 27
VDD
UO
UI
UGS(th)
O
斜线数值大于1
具有电压增益

## Slide 28
取一组参数

## Slide 29
取一组参数
◆ 输出与输入比较，输入1-2.4V，输出10-0V， 明显有电压增益；
◆ 增益是非线性的；
◆ 仅当输入在1-2.3V范围内满足饱和原则。
分析数据结论：

## Slide 30: 二、图解法 必须有实测晶体管特性曲线
放大区域输入输出电压的关系

## Slide 31
直流负载线（直流通路中输出回路的KVL方程）

## Slide 32
给定输入可以得到对应输出

## Slide 33
如果输入改变？

## Slide 34
◆ 输入电压范围最大，如何选择工作点？
◆ 为使输入信号变化范围最大，选择有效输入范围的
中点作为工作点

## Slide 35
放大器输入输出范围：
最大有效输入范围
最大有效输出范围

## Slide 36
◆ 例
◆ 输出是中点吗？

## Slide 37
根据场效应管工作在恒流区的条件，在g-s、d-s间加极性合适的电源
1. 基本共源放大电路

## Slide 38: 2. 分压式偏置电路

## Slide 39
三、场效应管放大电路的动态分析
1. 场效应管的交流等效模型

## Slide 40
MOSFET放大器的小信号分析
◆ 小信号模型

## Slide 41
◆小信号模型

## Slide 42
◆泰勒级数展开（增量分析法）
增量信号足够小，忽略平方及高阶项

## Slide 43
◆ 小信号分析
直流项（工作点）
增量（小信号）关系

## Slide 44
◆ 增量电导
注意：增量电导与工作点有关
vds
vgs
id
+
+
–
–
D
G
S
–
–
+
+
vgs
vds
gmvgs
id

## Slide 45
2、FET放大器基本组态：
FET组态与BJT组态的对应关系及特点：
CS电路
CD电路
CS电路 , AP大；反相。
CD电路 ， Ri大，RO小； AV<1(同相)。
–
+
vi
+
vo
D
G
S
–
–
+
vi
+
vo
D
G
S
–

## Slide 46
1）. 共源放大器(CS电路）
共源放大电路
设FET工作在放大区，计算放大器交流参数Ri 、Ro 、AV 。
分析步骤:
⑤计算Ri 、Ro 、AV 。
②计算gm;
④画微变等效电路;
③画交流通路;
①画直流通路，计算ID;
+VDD
RD
RS
CS
R1
R2
RG
RL
C1
C2
+
–
–
+
vi
vo
G
S
D

## Slide 47
微变等效电路
代入FET模型
+VDD
RD
RS
CS
R1
R2
RG
RL
C1
C2
+
–
–
+
vi
vo
G
S
D
交流通路
R1
R2
RG
RD
RL
–
+
vo
–
+
vi
D
S
G
D
G
S
–
–
+
+
vgs
vds
gmvgs
id
RG
R1
G
S
D
RD
+
–
–
+
R2
RL
+
–
vgs
vo
gmvgs
id
vi

## Slide 48
Ri= RG+ R1//R2 ,
计算放大器交流参数Ri 、Ro 、AU 。
1) 计算Ri 、Ro
2) 计算Au
ui= 0时，受控源开路
RO= RD
RG
R1
G
S
D
RD
+
–
–
+
R2
RL
+
–
vgs
vo
gmvgs
id
vi
(// )
()

## Slide 49: 3. 基本共源放大电路的动态分析
D
G
S
–
–
+
+
vgs
uo
gmvgs
id
Rd
–
+
ui
Rg
()

## Slide 50
7.4 共漏极放大电路
+
G
D
S
VGG
UO
Rs
VDD
+

Rg
一 基本共漏放大电路的静态分析

## Slide 51: 二、基本共漏放大电路的动态分析
G
S
D
+
uI
uO
Rs
+


Rg
+
uI
uO
Rs
+


G
D
S
Rg
+
uI
uO
Rs
+


G
D
S
Rg

## Slide 52
G
S
D
+
uI
uO
Rs
+


Rg
()

## Slide 53
G
S
D
+
uI
uO
Rs
+


Rg
G
S
D
ut
Rs
+

Rg
it
//
若Rs=3kΩ，gm=2mS，则Ro=?

## Slide 54
CD电路的特性类似于CC电路，设FET的gm为已知，求CD电路的 AU、Ri、RO 。
补充：共漏放大器(CD电路）
(1) 微变等效电路
交流通路
D
S
G
RS
R1
RG

+
ui

+
uo
R2
+VDD
C1
C2
RL
+
–
R2
+
–
RL
G
S
D
ui
uo
RS
R1

## Slide 55
(2)求AU、Ri、RO
+
–
R2
+
–
RL
G
S
D
ui
uo
RS
R1
ui
D
G
S
–
+
R2
RS
RL

+
uo
R1

## Slide 56
ui
D
G
S
–
+
R2
RS
RL

+
uo
R1
+
D
S
G
RS
R1
RG

+
vi

+
vo
R2
+VDD
C1
C2
RL
//

## Slide 57
1.静态工作点测量
2.共源极放大电路输出波形测量

## Slide 58
§7.5 差分放大电路
一、多级放大电路的耦合方式
二、零点漂移
三、差模信号和共模信号
四、MOSFET构成差分放大电路的分析

## Slide 59
第一级
第二级
第n级
多级放大器
输入
输出
高Au、大Ri、小R0放大器
为什么需要多级放大电路？
一级放大器放大倍数不够，需要多级级联；
放大倍数满足要求，输入电阻或输出电阻不满足要求，也需要级联。
多级放大电路要求：
1. 静态：保证各级Q点正确设置
2. 动态: 传送信号要求波形不失真，尽量减少压降损失 。

## Slide 60
耦合方式？
多级放大器级与级之间、信号源与放大器之间、放大器与负载之间的连接方式，或者说信号传输方式。
第一级
第二级
第n级
耦合
多级放大器
输入
输出
常用的耦合方式：
直接耦合
电容耦合（阻容耦合）
变压器耦合
光电耦合等
怎样级联？
多级放大器性能指标如何计算？
问题：

## Slide 61: 直接耦合
能够放大变化缓慢的信号，便于集成化， Q点相互影响，存在零点漂移现象。
当输入信号为零时，前级由温度变化所引起的电流、电位的变化会逐级放大。
第二级
第一级
直接连接
输入为零，输出产生变化的现象称为零点漂移
通过导线直接将后级电路与前级相连接。

## Slide 62: 阻容耦合
共射电路
共集电路
利用电容连接信号源与放大电路、放大电路的前后级、放大电路与负载，为阻容耦合。
优点：Q点相互独立，设计、调试简单易行；
集成电路中通常不采用电容耦合，电容耦合在分离元件电路中得到广泛的应用。
缺点：不能放大变化缓慢的信号，低频特性差，不易集成化。

## Slide 63: 变压器耦合
缺点：不能放大变化缓慢的信号，低频特性差，不易集成化。
优点：
各级静态工作点Q也相互独立、互不影响；
可通过阻抗变换达到功率匹配。
理想变压器情况下，负载上获得的功率等于原边消耗的功率。
从变压器原边看到的等效电阻

## Slide 64
光电耦合器是将发光元件（发光二极管）与光敏元件（光电三极管）相互绝缘地组合在一起，发光元件为输入回路，它将电能转化成光能；光敏元件为输出回路，它将光能再转换成电能。
特点: 输入与输出电路的电气隔离，可有效地抑制电干扰。在输出回路常采用复合管（也称达林顿管）形式以增大放大倍数。
光电耦合

## Slide 65: 二、零点漂移现象及其产生的原因
1. 什么是零点漂移现象：ΔuI＝0，ΔuO≠0的现象。
产生原因：温度变化，直流电源波动，元器件老化。其中晶体管的特性对温度敏感是主要原因，故也称零漂为温漂。
克服温漂的方法：引入直流负反馈，温度补偿。 典型电路：差分放大电路

## Slide 66
◆ 例8.3 差动放大器

## Slide 67
共模信号：大小相等，极性相同。
差模信号：大小相等，极性相反.
◆ MOSFET实现差分放大器

## Slide 68
当两个输入端子的输入信号分别为ui1和ui2时，两信号的差值称为差模信号分量，而两信号的算术平均值称为共模信号分量，即
2、任模信号的分解
差模信号分量：
共模信号分量：
根据以上两式可以得到
可以看出，两个输入端的信号均可分解为差模信号和共模信号两部分。
差分
放大器
+
-
ui1
+
-
+
-
+
-
+
-
-
+
ui2
uid
uo1
uo
uo2
差分放大电路输入输出结构示意图

## Slide 69
差分
放大器
+
-
ui1
+
-
+
-
+
-
+
-
-
+
ui2
uid
uo1
uo
uo2
差分
放大器
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
-
+
uic
uid
uo1
uo
uo2
uid/2
+
-
+
-
uic
-uid/2
两个输入端的信号均可分解为差模信号和共模信号两部分。
差模信号分量：
共模信号分量：

## Slide 70
例. 设uI1=10sinwt(mV), uI2= 4sinwt(mV)，求uid、uiC。
解：uid = uI1 − uI2=6sinwt(mV)
+
−
+
+
uI1
uI2
RL
vO
vid
−
+
+
−
+
+
+
uic
uid/2
-uid/2
RL
vO

## Slide 71: 四、 场效应管差分放大电路
=0
=0
电路的对称性
共模放大倍数

## Slide 72
差模放大倍数
=

## Slide 73
测试:
差模输出
共模输出
静态时的值
共模抑制比KCMR：综合考察差分放大电路放大差模信号的能力和抑制共模信号的能力。

## Slide 74
◆ MOSFET小信号放大器功率增益

## Slide 75
C
E
B
P
P
N
Rb
Vb
Ib
IC
VC
JC
JE
IE
C
E
B
N
N
P
Rb
Vb
IB
IC
VC
JC
JE
IE
BJT在放大工作状态外部条件：发射结正偏，集电结反偏，称为BJT放大偏置。
e
c
b
e
c
b

## Slide 77
Thank You !